Załącznik nr 1b do SWIZ/nr 1 b do umowy AZ/…../PN/…./2018

Serwis aparatury medycznej

Przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta 4 razy w roku

- Regularne przeglądy okresowe – zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy przeglądów – uzgodnione z zamawiającym.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Inspekcja zużycia części

- Czyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

- Konserwacja softwareu systemowego i aplikacyjnego

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Dokumentacja przeglądów.

Kontrola jakości – podczas przeglądów okresowych

- Sprawdzenie jakości obrazu

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatu z wykorzystaniem, w razie potrzeby specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów

3)   Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości                nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Zdalna diagnostyka

1. Proaktywne (stała i bieżąca analiza) monitorowanie parametrów przesyłanych przez aparat do serwisu w celu zapobiegania sytuacjom krytycznym związanych z nagłą awarią aparatu, przestojom spowodowanym zatrzymaniem jego pracy oraz zachowaniem bezpieczeństwa danych pacjentów tj. zdalny monitoring trendów, który polega na czasowej obserwacji poszczególnych elementów w dłuższym wymiarze czasu.

2. wykorzystanie zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

3. utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usługi zdalnej diagnostyki łącznie z pokryciem kosztów użytkowania linii telekomunikacyjnej. System zdalnej diagnostyki musi spełniać międzynarodowa normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001/2013

4. dotyczy aparatury wyposażonej w funkcję zdalnej diagnostyki.

Naprawy

1. Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

2. Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

3. Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

4. Dokumentacja interwencji serwisowych.

Modyfikacje

1.  Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji softwareu systemowego i aplikacyjnego

2. Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzenia.

Części zamienne i komponenty specjalne.

1. Wykonawca posiada narzędzia niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia w tym kody serwisowe.

2. Wykonawca posiada pełną dokumentację serwisową oraz schematy naprawcze aparatu.

3. Inżynierowie świadczący serwis urządzeń posiadają aktualne certyfikaty szkoleniowe wydane przez producenta aparatu po odbyciu szkolenia produktowego z danego typu aparatu. Certyfikaty są składane przez wykonawcę wraz z oferta w celu weryfikacji. Warunkiem udziału w postępowaniu jest zdolność techniczna lub zawodowa.

4. W przypadku wymaganej naprawy z częściami Wykonawca winien dostarczyć części fabrycznie nowe w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach.

5. Wykonawca powinien świadczyć usługi proaktywnego monitorowania stanu magnesu rezonansu magnetycznego z wykorzystaniem automatycznego wzorca wykrywania błędów.

6. Wykonawca zapewni wsparcie aplikacyjne – szkolenie dla personelu medycznego ( w ilości 5 godzin rocznie)gwarantujące systematyczny rozwój wiedzy z zakresu obsługi i wykorzystania wszystkich dostępnych funkcji aparatu.

2. Wykonawca zapewni dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

3. Wykonawca zapewni dostawy materiałów do przeprowadzenia modyfikacji.

Pomoc aplikacyjna

1. W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.

Czas pracy serwisu

Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.