Załącznik nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE

Dostawa sekwenatora wraz z modułami niezbędnymi do przygotowania bibliotek kwasów nukleinowych, ich amplifikacji, odczytu sekwencji i analizy uzyskanych danych oraz aplikacjami wymienionymi poniżej wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz ze startowym zestawem odczynników

Urządzenie:

Producent / firma:

Oferowany model, typ ……………..rok produkcji ………………..

| LP. | SPRZĘT I WYMAGANE PARAMETRY | WARTOŚĆ WYMAGANA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 2. | Urządzenie do fragmentacji kwasów nukleinowych | TAK |  |
| 3. | Urządzeniem do analizy ilościowej oraz jakościowej DNA, RNA i białek, integralności RNA wykorzystujące technikę mikroprzepływów. Analizy elektroforetyczne DNA, totalnego RNA, mRNA i miRNA z czułością 0,1 ng/µl | TAK |  |
| 4. | Moduł do przygotowywania bibliotek, które poddawane będą analizie na podstawie fluorymetrycznego pomiaru ilości DNA i RNA, minimum detekcji dsDNA 0,5 pg/ul umożliwiający prace na odczynnikach różnych producentów | TAK |  |
| 5. | Magnetyczny blok 96-dołkowy | TAK |  |
| 6. | Wytrząsarka szybkoobrotowa | TAK |  |
| 7. | Sekwenator umożliwiający wysokoprzepustowy odczyt sekwencji kwasów nukleinowych poprzez wykorzystanie technologii SBS (Sequencing by Synthesis) z możliwością odczytu sekwencji o długości do 2 x 300 bp i uzyskanie do 15 Gb odczytanych sekwencji z pojedynczego cyklu pracy wraz z wieloprocesorową stacją roboczą (serwer) do kompleksowej analizy danych | TAK |  |
| 8. | Startowy zestaw odczynników niezbędny do uruchomienia urządzenia podczas szkolenia powinien umożliwić kompletne przygotowanie i sekwencjonowanie próbek | TAK |  |
|  | Aplikacje |
| 1. | Sekwencjonowanie de novo celowanych fragmentów DNA i RNA | TAK |  |
| 2. | Analiza mikroRNA– identyfikacja i ocena ilościowa | TAK |  |
| 3. | Analiza epigenetyczna (sekwencjonowanie bisulfitowanego DNA w badaniach metylacji) | TAK |  |
| 4. | Analizy metagenomiczne z wykorzystaniem techniki immunoprecypitacji chromatyny – ChIP, (ang. chromatin immuno-precypitation) | TAK |  |
| 5. | Badanie ekspresji genów | TAK |  |
| 6. | Analiza polimorfizmu genetycznego – detekcja znanych i wykrywanie nowych mutacji (SNP, ang. single nucleotide polymorphism), analiza zmian liczby kopii (CNV, ang. copy number variation), insercji, delecji i rearanżacji fragmentów genomów | TAK |  |
| 7. | Kontrola jakości bibliotek DNA | TAK |  |
|  | Moduł do odczytu sekwencji |
| 1. | Sekwencjonowanie w pełni automatyczne, w oparciu o syntezę lub ligację, z wykorzystaniem fluorescencji, odbywające się w jednorazowym nośniku – komórce przepływowej (ang. flow cell) | TAK |  |
| 2. | Dostępność opublikowanych protokołów i odpowiednich zestawów odczynników dla różnych aplikacji, | TAK |  |
| 3. | Minimalna długość pojedynczego odczytu analizowanych fragmentów: 40 pz | TAK |  |
| 4. | Dokładność pojedynczego odczytu 40 pz: minimum 90% | TAK |  |
| 5. | Minimalna liczba odczytanych sekwencji: 25 milionów przy pojedynczych odczytach | TAK |  |
| 6. | Odczyt sekwencji w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 5. | Możliwość pierwszorzędowej analizy na komputerze sterującym modułem sekwencyjnym | TAK |  |
|  | Wymagania dodatkowe |
| 1. | Skuteczność i uniwersalność zastosowanej w urządzeniu metody sekwencjonowania i analizy została potwierdzona co najmniej 20 publikacjami w czasopismach naukowych w ciągu ostatnich kilku lat | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Minimalny okres gwarancji – 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru | TAK |  |
| 2. | Maksymalny czas reakcji serwisu na przyjęte zgłoszenie uszkodzenia – 3 dni robocze | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas usunięcia uszkodzenia 4 tygodnie od daty zgłoszenia uszkodzenia, w przypadku naprawy trwającej więcej niż 4 tygodnie Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu na czas naprawy urządzenie zastępcze | TAK |  |
| 4. | 3 naprawy gwarancyjne uprawniają do wymiany elementu/modułu na nowy. | TAK |  |
| 5. | Instrukcja w języku polskim i języku angielskim | TAK |  |
|  | Szkolenie |
| 1. | Szkolenie minimum 6 osób wskazanych przez Zamawiającego | TAK |  |
| 2. | Instruktarz obsługi systemu | TAK |  |
| 3. | Szkolenie aplikacyjne – odczynniki dostarcza Wykonawca | TAK |  |
| 4. | Czas szkolenia minimum 5 dni | TAK |  |

Podane informacje Zamawiający będzie weryfikować wszelkimi możliwymi środkami.

W kolumnie „Parametr oferowany”, proszę podać potwierdzenie spełnienia wymogu lub wartość parametru. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Wszystkie składniki oferty są dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi na dzień składania oferty przepisami prawa, a w szczególności z aktualnie obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych (dotyczy wyrobów medycznych).

Wykonawca składając ofertę, dostarczając urządzenie, przekazując i wystawiając fakturę powinien stosować nazewnictwo wedle nomenklatury Zamawiającego.

UWAGA!!!

Tabela parametrów wymaganych stanowi integralną cześć oferty i w związku z tym nie podlega uzupełnieniu. W przypadku niezłożenia Tabeli parametrów wymaganych  wraz z ofertą podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

PARAMETRY OCENIANE

# zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 18 „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty” dla kryterium nr 2 – Ocena techniczna

- Długość pojedynczego odczytu wyższa od wymaganej – dotyczy modułu do odczytu sekwencji

| Parametr | Ilość punktów | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Zwiększenie długości pojedyńczego odczytu do 100 pz (wymagane minimum 40 pz) | 20 |  |
| Zwiększenie długości pojedyńczego odczytu do 150 pz (wymagane minimum 40 pz) | 20 |  |
| Zwiększenie długości pojedyńczego odczytu do 200pz (wymagane minimum 40 pz) | 30 |  |
| Zwiększenie długości pojedyńczego odczytu >250 pz (wymagane minimum 40 pz) | 40 |  |

- Ocena fluorymetru służącego do ultraczułych pomiarów ilościowych DNA, RNA i białek

| Parametr | Ilość punktów | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Możliwość pracy z odczynnikami wielu producentów | 20 |  |
| Minimum detekcji dsDNA 10 pg/ul | 10 |  |
| Minimum detekcji dsDNA 5 pg/ul | 20 |  |
| Minimum detekcji dsDNA 0,5 pg/ul | 30 |  |
| Dotykowy panel sterowania | 20 |  |

UWAGA!!!

W przypadku braku odpowiedzi w którymkolwiek wierszu Zamawiający uzna to za brak punktowanego parametru i przydzieli 0 punktów.